- ВВЕДЕНИЕ

ООО «СтройСтандарт» по заказу Администрации Ржевского района Тверской области выполнило проект планировки и проект межевания территории на основании муниципального контракта №109 от 19.07.2016г. «Газоснабжение д. Сытьково, д. Бунегино, д. Варатово сельского поселения «Итомля» Ржевского района Тверской области».

По заданию на разработку проекта планировки и проекта межевания территории (приложение к постановлению Администрации муниципального образования сельское поселение «Итомля» Ржевского района Тверской области №103 от 09.11.2016г.) предполагается строительство распределительного газопровода протяженностью 4064,0 м на территории д. Сытьково, д. Бунегино, д. Варатово сельскогопоселения «Итомля» Ржевского района Тверской области, предназначенного для газоснабжения деревень Сытьково, Бунегино и Варатово..

Основания для разработки проекта планировки и проекта межевания территории:

- Постановление  Администрации муниципального образования сельское поселение «Итомля» Ржевского района Тверской области №103 от 09.11.2016г.;

- Техническое задание на разработку проекта планировки и проекта межевания территории по объекту: «Газоснабжение д. Сытьково, д. Бунегино, д. Варатово сельского поселения «Итомля» Ржевского района Тверской области» на территории Ржевского муниципального района Тверской области (Приложение к Постановлению Администрации муниципального образования сельское поселение «Итомля» Ржевского района Тверской области №103 от 09.11.2016г.);

- Технические условия подключения объекта капитального строительства к газораспределительной сети №04/1115 от 16 марта 2015 г.;

- Дополнительная информация №04/1295 от 24.03.2015 к техническим условиям №04/1115 от 16.03.2016 г.;

- Технические условия подключения объекта капитального строительства к газораспределительной сети №04/1117 от 16 марта 2015 г.;

- Дополнительная информация №04/1293 от 24.03.2015 к техническим условиям №04/1117 от 16.03.2016 г.;

- Технические условия подключения объекта капитального строительства к газораспределительной сети №04/1116 от 16 марта 2015 г.;

- Дополнительная информация №04/1296 от 24.03.2015 к техническим условиям №04/1116 от 16.03.2016 г.;

- «Экологическое развитие и инновационная экономика муниципального образования «Ржевский район» Тверской области на 2014-2019 годы» (подпрограмма 8 «Устойчивое развитие сельских территорий»), утвержденная Постановлением Администрации Ржевского района №45па от 23.09.2013г.

- Схема территориального планирования территории Ржевского района Тверской области, утвержденная Постановлением Правительства Тверской области от 25.12.202г. №806-пп;

Цель проекта:

- Установление правового регулирования земельных участков;

- Установление границ застроенных земельных участков и границ незастроенных земельных участков;

- Определение и установление границ сервитутов;

- Повышение эффективности использования территории населенного пункта.

Задачами подготовки проекта является анализ фактического землепользования и разработка проектных решений по координированию красных линий и вновь формируемых земельных участков проектируемых объектов.

Базовые нормативные и правовые документы для выполнения проекта:

- Федеральный закон от 29.12.2004г. №191-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»;

-  Федеральный закон от 25.10.2001 №137-ФЗ «Земельный кодекс Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»;

- Федеральный закон от 21.07.2013г. №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

- Федеральный закон от 21.12.1994г. №68-ФЗ «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

- СНиП 2.07.01-89* (СП 42.13330.2011) «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция»;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации», утвержденная постановлением Градостроительного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 29.10.2002 №150 (в части, не противоречащей Градостроительному кодексу РФ);

- РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации» (в части, не противоречащей Градостроительному кодексу Российской Федерации);

- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014г. №540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков»;

- Действующие технические регламенты, санитарные нормы и правила, строительные нормы и правила, иные нормативные документы.

- ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Климат района работ умеренно-континентальный, переходный от континентального восточных районов европейской территории страны к более влажному северо-западных регионов.

Cогласно СП 131.13330.2012  климат района работ характеризуется следующими основными показателями (г.Ржев):

- средняя годовая температура воздуха – плюс 4,0 0С;

- абсолютный минимум			- минус 50 0С;

- абсолютный максимум			- плюс 36 0С;

- количество осадков за год		          - 649 мм.

Среднемесячные и среднегодовые значения температуры воздуха, 0С

| Характе- ристика | II | III | IIII | IV | V | V I | V VII | V VIII | IIX | X | X XI | XXII | ГОД |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средняя темпера-тура | --10.0 | --8.9 | --4.2 | 44.1 | 111.2 | 115.6 | 117.1 | 115.8 | 110.3 | 54.1 | 0-1.4 | --6.3 | 54.0 |

- РАСПОЛОЖЕНИЕ И СОВРЕМЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

ТЕРРИТОРИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Деревни Сытьково, Бунегино и Варатово расположены на северо-западной части Ржевского района Тверской области.

В административном отношении проектируемые  трассы газопроводов проходят поземлям Администрации муниципального образования сельское поселение «Итомля» Ржевского района Тверской области.

Выбор трассы газопровода произведен из условий обеспечения экономичного строительства, надежной и безопасной эксплуатации газопроводов.

Трасса газопровода выбрана:

- кратчайшая, с целью экономичности строительства;

- в приближении к объектам газификации;

- с учетом действующих норм и правил.

Место присоединения газопровода высокого (св. 0,3 до 0,6 МПа) и низкого (до 0.005 МПа) давления предусмотрено от:

Место присоединения газопровода низкого давления в д. Сытьково предусмотрено к выходному патрубку DN50 существующего ГРПШ-02-2У1 на межпоселковом газопроводе д. Итомля - д. Шолохово Ржевского района (шифр проекта: 06/2007-1-Г3-ГСН). Давление в точке подключения 0.002 МПа.

Место присоединения газопровода высокого давления в д. Бунегино предусмотрено к существующему полиэтиленовому газопроводу высокого давления II категории диаметром 110мм. Наименование действующего газопровода: межпоселковый газопровод высокого давления д. Итомля - д. Шолохово Ржевского района(шифр проекта: 06/2007-1-Г3-ГСН). Давление в точке подключения 0.6 МПа.

Место присоединения газопровода низкого давления в д.Варатово предусмотрено к выходному патрубку DN50 существующего ГРПШ-02-2У1 на межпоселковом газопроводе д. Итомля - д. Шолохово Ржевского района (шифр проекта: 06/2007-1-Г3-ГСН). Давление в точке подключения 0.002 МПа.

Редуцирование давления газа в д. Бунегино с высокого (св. 0,3 до 0,6 МПа) на низкое (до 0,005 МПа) и регулирование газораспределительной сети осуществляется в предусмотренном шкафном газорегуляторном пункте УГРШ(К)-50Н-2-Г на базе 2-х РДК-50/20Н в сетчатом ограждении 8.0х3.2х2.0(h).

Проектируемая трасса газопровода низкого давления затрагивает водоохранную зону р. Волга, р.Итомля, ручья б/н и пруда б/н.

Данный вариант прохождения трассы газопровода  охватывает всех существующих потребителей. Газопровод практически на всем протяжении проходит по  застроенной части деревень Сытьково, Бунегино и Варатово (земли населенных пунктов государственная собственность). Тем самым сокращая количество отводов и в последующем затраты на строительство газопроводов-вводов путем уменьшения протяженности последних. Выбранная трасса газопровода не затрагивает территории объектов культурного наследия.

Баланс использования территории в границах проектирования

(д. Сытьково)

| № п/п | Наименование | Площадь |
| --- | --- | --- |
|  |  | га | % |
| 1 | Территория проектирования | 1.0955 | 100 |
| 2 | Территория застройки индивид. жилыми домами, поставленными на кадастровый учёт, в том числе: | 0.0 | 0,0 |
| 3 | Территории общего пользования всего, в том числе: | 1.0955 | 100,00 |
|  | Территории улиц, дорог, проездов, тротуаров | 0.1540 | 14,06 |
|  | Территории зеленых насаждений | 0.9415 | 85,94 |
| 4 | Территории водоохранной зоны р. Волга, р. Итомля, ручья б/н и пруда б/н | 0.5831 | 53,23 |
| 5 | Территории береговой полосы ручья б/н | 0.0043 | 0,39 |
| 6 | Территории прибрежной защитной полосы ручья б/н | 0.0258 | 2,36 |
| 7 | Территории прибрежной защитной полосы пруда б/н | 0.0550 | 5,02 |

Баланс использования территории в границах проектирования

(д. Бунегино)

| № п/п | Наименование | Площадь |
| --- | --- | --- |
|  |  | га | % |
| 1 | Территория проектирования | 0.3417 | 100 |
| 2 | Территория застройки индивид. жилыми домами, поставленными на кадастровый учёт, в том числе: | 0.0 | 0,0 |
| 3 | Территории общего пользования всего, в том числе: | 0.3417 | 100,00 |
|  | Территории улиц, дорог, проездов, тротуаров | 0.1038 | 30,38 |
|  | Территории зеленых насаждений | 0.2379 | 69,62 |

Баланс использования территории в границах проектирования

(д. Варатово)

| № п/п | Наименование | Площадь |
| --- | --- | --- |
|  |  | га | % |
| 1 | Территория проектирования | 0.2409 | 100 |
| 2 | Территория застройки индивид. жилыми домами, поставленными на кадастровый учёт, в том числе: | 0.0 | 0,0 |
| 3 | Территории общего пользования всего, в том числе: | 0.2409 | 100,00 |
|  | Территории улиц, дорог, проездов, тротуаров | 0.0348 | 14,15 |
|  | Территории зеленых насаждений | 0.2061 | 85,55 |

- АНАЛИЗ РАНЕЕ РАЗРАБОТАННОЙ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ

ДОКУМЕНТАЦИИ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ.

Согласно Схеме территориального планирования Ржевского района Тверской области, разработанного ООО «Титан-Эксперт» и утвержденного Постановлением Правительства Тверской области от 25.12.202г. №806-пп, границы проектирования расположены на территории земель населенных пунктов и частично затрагивает земли водного фонда.

- ПЛАНИРОВОЧНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ

ТЕРРИТОРИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Согласно п.7 Постановления об утверждении правил охраны газораспределительных сетей от 20 ноября 2000г. №878 охранная зона газораспределительных сетей следующая:

- вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны;

- вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов – в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов.

Градостроительные ограничения включают ограничения по природным, техногенным факторам и историко-культурные ограничения.

Ограничения по природным факторам:

Территория в границах проектирования затрагивает водоохранную зону (ВЗ) реки Волга (200 м), реки Итомля (200 м), ручья б/н (50 м) и пруда б/н (50 м), а также береговую полосу и прибрежную защитную полосу ручья б/н и пруда б/н., так как газопровод низкого давления пересекает ручей б/н и пруд б/н. Пересечение выполнено закрытым способом методом ННБ. Приемные и рабочие котлованы расположены за пределами береговой полосы.

Согласно п.16 Статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 №74-ФЗ (ред. от 28.11.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016) в ВЗ допускается проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Общая площадь водоохранной зоны в границах проектирования 5831.0 м2.

Техногенные ограничения:

- Охранная зона существующего газопровода  (2 м в каждую сторону от оси трубопровода); Общая площадь охранной зоны в границах проектирования 353.0 м2.

- Охранная зона водопровода  (5 м в каждую сторону от оси трубопровода); Общая площадь охранной зоны в границах проектирования 1680.0 м2.

- Охранная зона ЛЭП 10кВ  (10 м в каждую сторону от провода); Общая площадь охранной зоны в границах проектирования 416.0 м2.

- Охранная зона кабеля связи  (2 м в каждую сторону от кабеля); Общая площадь охранной зоны в границах проектирования 83.0 м2.

Историко-культурные ограничения:

Согласно справки №2503/03 от 01.07.2016г. Главного управления по государственной охране объектов культурного наследия Тверской области  сообщает, что не имеет данных об отсутствии объектов культурного наследия.

В д. Сытьково сельского поселения «Итомля» Ржевского района Тверской области имеются два объекта культурного значения:

- Воинское захоронение – Братская могила;

- Церковь Собора Пресвятой Богородицы.

Но трасса проектируемого газопровода проложена таким образом, что не затрагивает указанные объекты культурного значения.

Согласно справки от Министерства природных ресурсов и экологии Тверской области №11383-05 от 13.10.2016г. вблизи д. Сытьково сельского поселения «Итомля» Ржевского района Тверской области значится особо охраняемая территория регионального значения памятник природы «Деревья Сытьковские». Трасса проектируемого газопровода не затрагивает вышеназванный памятник природы.

- ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРВОЧНОЙ И ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СТРУКТУРЫ ТЕРРИТОРИИ

На территории проектируемого участка предполагается строительство сети газораспределения.

Проектом предусматривается размещение

| Наименование показателей | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- |
| Объекты инженерной инфраструктуры (участки ) |
| Площадь охранной зоны проектируемого газопровода низкого давления, предназначенного для газоснабжения д. Сытького | м2 | 10955.0 |
| Площадь охранной зоны проектируемого ГРПШ и газопровода высокого давления, предназначенных для газоснабжения д. Бунегино | м2 | 456.0 |
| Площадь охранной зоны проектируемого газопровода низкого давления, предназначенного для газоснабжения д. Бунегино | м2 | 2961.0 |
| Площадь охранной зоны проектируемого газопровода низкого давления, предназначенного для газоснабжения. Варатово | м2 | 2409.0 |
| Площадь охранной зоны проектируемых газораспределительных сетей | м2 | 16781.0 |

7. ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ

Проектом предлагается размещение распределительного газопровода на территории общего пользования.

Газоснабжение

Источником газоснабжения д. Сытьково, д. Бунегино, д. Варатово является природный газ подача которого осуществляется по межпоселковому газопроводу высокого давления д. Итомля - д. Шолохово Ржевского района (шифр проекта: 06/2007-1-Г3-ГСН).

Место присоединения газопровода высокого (св. 0,3 до 0,6 МПа) и низкого (до 0.005 МПа) давления предусмотрено от:

Место присоединения газопровода низкого давления в д. Сытьково предусмотрено к выходному патрубку DN50 существующего ГРПШ-02-2У1 на межпоселковом газопроводе д. Итомля - д. Шолохово Ржевского района (шифр проекта: 06/2007-1-Г3-ГСН). Давление в точке подключения 0.002 МПа.

Место присоединения газопровода высокого давления в д. Бунегино предусмотрено к существующему полиэтиленовому газопроводу высокого давления II категории диаметром 110мм. Наименование действующего газопровода: межпоселковый газопровод высокого давления д. Итомля - д. Шолохово Ржевского района(шифр проекта: 06/2007-1-Г3-ГСН). Давление в точке подключения 0.6 МПа.

Место присоединения газопровода низкого давления в д.Варатово предусмотрено к выходному патрубку DN50 существующего ГРПШ-02-2У1 на межпоселковом газопроводе д. Итомля - д. Шолохово Ржевского района (шифр проекта: 06/2007-1-Г3-ГСН). Давление в точке подключения 0.002 МПа.

Схема газоснабжения д. Сытьково, д. Бунегино, д. Варатово Ржевского района Тверской облаасти разработана  ООО «СтройСтандарт» в 2016 г (шифр 109-ТКР.ГСН). Согласно схеме газоснабжения расход газа на расчетный срок составляет 217.88 м3/ч.

- ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Проблемы охраны окружающей среды и рационального природопользования не могут быть решены без постоянно действующего механизма предупреждения, локализации и ликвидации отрицательных антропогенных воздействий от планируемой и осуществляемой деятельности, а также их последствий.

Одним из элементов такого механизма является комплексная оценка состояния окружающей среды, разработка природоохранных и ресурсов воспроизводящих мероприятий в градостроительной документации.

Мероприятия по охране окружающей среды направлены на сбалансированное решение социально-экономических задач, сохранение благоприятной окружающей среды, биологического разнообразия и природных ресурсов в целях удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поколений, укрепления правопорядка в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности.

Основной задачей мероприятий по охране окружающей среды является предотвращение и снижение возможного негативного воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду, и рациональное использование природных ресурсов.

Бытовой и строительный мусор должен вывозиться своевременно в сроки и в порядке, установленном органом местного самоуправления. Отходы могут вывозиться на полигон ТБО – МУП ЖКХ-Сервис, который располагается в 50 км от деревень Сытьково, Бунегино, Варатово,  по адресу: Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина, д. 16.

Собирается в металлический контейнер и по мере накопления утилизируется лицензированной организацией.

Строительная колонна должна быть оснащена передвижным оборудованием – мусоросборниками для сбора строительных отходов и мусора на трассе и емкостями для сбора отработанных горюче-смазочных материалов.

Не допускается сжигание на строительной площадке строительных отходов.

Для сохранения экологической обстановки в районе размещения объекта и сохранения животного и растительного мира предусмотрены следующие мероприятия:

- применение материалов, не оказывающих вредное воздействие на флору и фауну;

- утилизация строительных, хозяйственно-бытовых и производственных отходов;

- передвижение спецтехники и строительного транспорта строго грунтовым дорогам, что снизит уничтожение редких видов растений;

- строительная техника будет производить работу строго в отведенной полосе отвода земель под строительство.

Мероприятия по охране водных объектов в период проведения строительных работ в водоохраной зоне:

- емкости для складирования отходов, устраивать только на огражденной строительной площадке;

- складировать изъятый грунт только на огражденной строительной площадке, местоположение согласовывается на стадии разработки проекта и уточняется в деталях перед началом строительства перехода;

- использовать только исправный транспорт и спец.технику;

- исключить переливание, хранение и производство горюче-смазочных материалом;

- исключить мойку автотранспорта и спец.техники;

- не допускать образования стоянок транспорта и спец.техники;

- собирать твердо-бытовые отходы в специальные мусорные контейнеры и вывозить на полигон ТБО.

- ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ.

Проект застройки разработан с учетом рационального размещения объектов в соответствии с противопожарными требованиями СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», № 123-ФЗ  «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Проектируемый газопровод является распределительным, поэтому и прокладывается в населенном пункте. Согласно СП 62.13330.2011* Газораспределительные системы. актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 (с Изменением №1) (приложение В*) безопасное расстояние для строительства и эксплуатации от газопровода до фундаментов зданий и сооружений для газопровода высокого давления 7 м, для низкого давления -  2 м.

Проектируемый газопровод не прокладывается вблизи промышленных и сельскохозяйственных объектов и лесных массивов.

Объект является линейным расположен на территории сельского поселения «Итомля» Ржевского района Тверской области. Пожарная техника к месту возникновения пожара подъезжает по существующим дорогам. Ближайшей пожарная часть расположена по адресу: Тверская область, г. Ржев, Заводское шоссе д. 3 Пожарная часть №81. Расстояние от ПЧ до объекта составляет ~50,0 км Расчетное время прибытия пожарной техники к месту возникновения аварии составляет до 1 часа.

- ЗАЩИТА ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА.

Неблагоприятные природные воздействия могут нанести ущерб сооружениям объекта, затруднить или приостановить его эксплуатацию, поэтому проектом предусмотрены технические решения, направленные на максимальное снижение негативных воздействий неблагоприятных природных явлений.

Территория сельского поселения «Итомля» Тверской области отнесена к «3-й группе» территорий по ГО.

В соответствии со справкой Главного управления МЧС России по Тверской области проектируемый объект находится вне зон возможных разрушений при воздействии обычных средств поражения, зон возможных сильных разрушений от взрывов, происходящих в мирное время в результате аварий, зон возможного радиактивного значения.

Проектируемый газопровод является стационарным, следовательно, перемещению не подлежит. При угрозе нападения вероятного противника персонал, обслуживающий трассу газопровода, производит необходимые работы по консервации объекта и эвакуируется в установленном порядке.

Проектируемый объект является объектом, не отнесенным к категории по ГО, поэтому на него не распространяются специальные требования по огнестойкости сооружения в соответствии СНиП 2.01.51-90.

При радиационной аварии Администрация Ржевского района вводит режим радиационной защиты, который регламентирует порядок действия людей, применение средств и способов защиты населения в зонах радиоактивного загрязнения (заражения), обеспечивающие максимальное уменьшение возможных доз облучения.

Режим радиационной защиты:

- определяет последовательность и продолжительность использования защитных сооружений (убежищ, противорадиационных укрытий); время пребывания людей в жилых и производственных помещениях;

- ограничивает пребывание людей на открытой местности;

- регламентирует использование средств индивидуальной защиты, применение противорадиационных препаратов и контроль облучения.

В зависимости от складывающейся радиационной обстановки Администрация Ржевского района определяет следующие меры по защите населения:

- ограничение пребывания людей на открытой местности путем временного укрытия их в убежищах и домах с герметизацией жилых и служебных помещений;

- проведение йодной профилактики;

- эвакуацию населения при высоких уровнях радиации и невозможности выполнить соответствующий режим радиационной защиты;

- исключение или ограничение потребления тех или иных пищевых продуктов;

- проведение санитарной обработки с последующим дозиметрическим контролем;

- защиту органов дыхания и кожи индивидуальными средствами защиты;

- перевод сельскохозяйственных животных на незараженные пастбища или фуражные корма;

- дезактивацию загрязненной местности;

- соблюдение населением правил личной гигиены.

В случае угрозы ЧС на проектируемом газопроводе население близлежащих домов отводится на безопасное расстояние (не менее 500 м). Так как масштабы аварий на газопроводе небольшие, то дополнительных мероприятий по эвакуации не предусматривается.

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций, связанных с разгерметизацией газового оборудования и аварийными выбросами газа, ликвидации и снижения тяжести их последствий в проекте предусмотрены технические решения и организационные мероприятия. К ним относятся:

- наличие в газовом тресте средств пожаротушения;

- для компенсации температурных и др. деформаций прокладка газопроводов предусмотрена змейкой, в горизонтальной плоскости;

- соблюдение строительных норм по разрывам между проектируемыми газопроводами и смежными коммуникациями;

- все виды земляных работ, в зоне газопровода проводить только после согласования с газовой службой;

- для обнаружения трассы полиэтиленового газопровода в целях предотвращения механического повреждения предусмотрена прокладка полиэтиленовой ленты желтого цвета на расстоянии 20 см выше трубы, а также прокладка вдоль него изолированного медного провода сечением 2,5-4 мм²;

- на участках пересечения газопровода с подземными коммуникациями сигнальная лента прокладывается дважды на расстоянии 0,2 м между собой и по 2 м в каждую сторону от пересекаемого сооружения;

- для исключения аварии, газопровод подвергается испытаниям в соответствии со СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы»;

- для предотвращения разрушения в местах сварки предусматривается контроль сварных соединений;

- в местах пересечения трассы газопровода с подземными коммуникациями, а также в местах параллельной прокладки газопровода в стесненных условиях между существующими коммуникациями и сооружениями, земляные работы вести вручную;

- также предусматривается своевременное выполнение технического обслуживания и ремонта оборудования, комплексная диагностика сооружений и оборудования;

- перед вводом газопровода в эксплуатацию произвести коррозионное обследование с измерением разности потенциалов и определения коррозионной активности грунтов в соответствии с требованиями ГОСТ 9.602-89.

Также предусматривается своевременное выполнение технического обслуживания и ремонта оборудования, комплексная диагностика сооружений и оборудования.