| СОГЛАСОВАНО: |  | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- | --- |
| Администрация Ржевского района Тверской области ____________________________ |  | Директор ООО «Спецпроект» Семенова Н.А. |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проекта планировки и проекта межевания территории земельного участка общей площадью 21431,26 кв.м

под строительство линейного объекта «Газоснабжение д. Кривцово, д. Бочарово сельского поселения «Чертолино» Ржевского района Тверской области»

| №№ п/п | Наименование требований | Содержание требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Основание разработки проекта планировки | Градостроительный кодекс Российской Федерации |
| 2. | Заказчик | Администрация Ржевского района Тверской области |
| 3. | Границы и площадь проектирования | 1.Территория проектирования расположена на земельных участках ориентировочно общей площадью 8520,56 кв.м. местоположение: Тверская область, Ржевский район, с.п. «Чертолино», д. Кривцово, д. Бочарово. 2. На земельных участках с кадастровыми номерами: Кадастровый квартал 69:27:0130601 Кадастровый квартал 69:27:0130501 ЗУ КН 69:27:0130501:147 ЗУ КН 69:27:0130501:56 ЗУ КН 69:27:0130501:55 ЗУ КН 69:27:0130501:93 ЗУ КН 69:27:0130501:91 ЗУ КН 69:27:0130501:25(1) ЗУ КН 69:27:0130501:28(2) ЗУ КН 69:27:0130501:86 Кадастровый квартал 69:27:0000013 ЗУ КН 69:27:0000000:286 ЗУ КН 69:27:0000000:214 ЗУ КН 69:27:0000000:215 ЗУ КН 69:27:0000000:286 ЗУ КН 69:27:0000000:224 |
| 4. | Цели выполнения работы | Обеспечение устойчивого развития территории, выделение элементов планировочной структуры с учетом их интеграции в планировочную структуру прилегающей территории, установление границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов, территории общего пользования. |
| 5. | Основные задачи выполнения работы | Подготовка проекта планировки территории и проекта межевания территории |
| 6. | Укрупненные технико-экономические показатели | Технико-экономические показатели: - общая площадь застройки – 8520,56 кв.м. |
| 7. | Законодательная, нормативная и правовая база | При выполнении проекта планировки и межевания территории должны соблюдаться требования действующего законодательства Российской Федерации, в том числе: Градостроительный кодекс Российской Федерации; Земельный кодекс Российской Федерации; ранее разработанная и утвержденная документация по планировке территории Российской Федерации, Московской области; иные нормативные правовые акты, правила, своды и СНиП, принятые органами государственной власти в сфере градостроительного проектирования |
| 8. | Состав проекта планировки территории | Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по ее обоснованию. Основная часть проекта планировки территории включает в себя: 1) чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются: а) красные линии; б) линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной и транспортной инфраструктур, проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам; в) границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства: объектов транспортной инфраструктуры (в том числе наземного пассажирского транспорта, улично-дорожной сети, транспортно-пересадочных узлов, объектов для хранения автомобилей, а также сооружений внешнего транспорта); объектов инженерной инфраструктуры; объектов социальной инфраструктуры (в том числе объектов здравоохранения, образования, социального обеспечения и социальной защиты населения, потребительского рынка, культуры, досуга, физической культуры и спорта); объектов жилищного строительства; объектов производственного, в том числе промышленного, назначения; объектов административного и общественно-делового назначения; объектов, необходимых для реализации проекта планировки, строительство которых требуется осуществить вне границ проекта планировки; территорий общего пользования, в том числе рекреационного назначения, озелененных территорий общего пользования; г) границы зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения; 2) положения о размещении объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения, включающие: характеристики планируемого развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки территории: таблицу, содержащую перечень объектов капитального строительства, номер объекта на чертеже планировки территории, номер участка, на котором размещается объект, наименование объекта, технико-экономические показатели объекта; характеристики развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории; координатное описание точек перелома красных линий в системе координат МСК50. Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя материалы в графической форме и пояснительную записку. Материалы по обоснованию проекта планировки территории в графической форме содержат: 1) схему расположения элемента планировочной структуры на территории Тверской области с указанием: а) границ проектируемой территории; б) границ районов, поселений и городских округов; в) существующих и планируемых границ населенного пункта; г) планировочных элементов населенных пунктов и транспортно-коммуникационных связей, элементов ландшафта (реки, озера, леса, открытые пространства и другие); д) границ земель иных категорий; 2) схему использования территории в период подготовки проекта планировки территории с указанием: а) границ проектируемой территории; б) сохраняемых, планируемых к сносу, реконструкции объектов капитального строительства, линейных объектов транспортной и инженерной инфраструктур, участков природного ландшафта в границах проектируемой территории (с указанием основных характеристик); в) существующих и планируемых (изменяемых, вновь образуемых) красных линий; г) существующих и запланированных распорядительными документами Российской Федерации, Тверской области, муниципальных образований Тверской области объектов капитального строительства, линейных объектов транспортной и инженерной инфраструктур, участков природного ландшафта на территориях, в том числе прилегающих к проектируемой территории (с указанием основных характеристик); 3) схему организации улично-дорожной сети и схему движения транспорта на соответствующей территории с указанием: а) границ проектируемой территории; б) категорий улиц и дорог; в) организации движения транспорта с обозначением мест расположения пешеходных переходов, светофоров; г) транспортных сооружений (эстакад, путепроводов, мостов, тоннелей, подземных и надземных пешеходных переходов); д) остановочных пунктов всех видов общественного транспорта; е) основных путей пешеходного движения; ж) внутриквартальных, хозяйственных проездов и скотопрогонов; з) сооружений и устройств для хранения и обслуживания транспортных средств (в том числе подземных); 4) схему границ территорий объектов культурного наследия; 5) схему границ зон с особыми условиями использования территорий с указанием: а) границ проектируемой территории; б) границ водоохранных и санитарно-защитных зон; в) границ зон охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения; г) границ охранных зон и зон охраняемых объектов; д) границ зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) федерального, регионального и местного значения; е) границ земель существующих и планируемых к созданию особо охраняемых природных территорий федерального, регионального и местного значения; ж) границ иных зон, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации; з) границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера (затопление, оползни, карсты, эрозия и другие) и воздействия их последствий; 6) схему вертикальной планировки и инженерной подготовки территории с указанием: а) границ проектируемой территории; б) вертикальной планировки территории (существующих и проектных отметок по осям проезжих частей в местах пересечения улиц и проездов и в местах перелома продольного профиля, проектных продольных уклонов); в) планируемых мероприятий по инженерной подготовке территории (организация отвода поверхностных и понижения уровня грунтовых вод); г) существующих и проектируемых сооружений инженерной защиты территории от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (дамбы, плотины, отводящие каналы и другие); 7) иные материалы в графической форме для обоснования положений о планировке территории, в том числе: а) предложения по объемно-планировочному решению элемента планировочной структуры; б) предложения по архитектурному облику элемента планировочной структуры; в) схема благоустройства и озеленения проектируемой территории, в том числе благоустройство озелененных территорий общего пользования и придомовых территорий. Пояснительная записка содержит: 1) описание и обоснование характеристик планируемого развития территории, в том числе характеристик развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории; 2) описание и обоснование положений, касающихся защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведения мероприятий по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности; 3) предложения по планировочной организации территории (в том числе предложения по сносу, реконструкции, капитальному ремонту, затрагивающему конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности здания, и сохранению объектов капитального строительства, по объемам строительства жилья, по участкам для размещения жилых домов первоочередного строительства для начала последовательного переселения жителей из аварийного, ветхого и не подлежащего сохранению жилищного фонда; по схеме последовательного переселения жителей, в случае если проект планировки территории выполняется на застроенную территорию, планируемую к развитию и реорганизации), выполняемые с учетом: а) количества рабочих мест (количества рабочих мест по состоянию на сегодняшний день и расчетного перспективного показателя количества рабочих мест); б) количества посетителей территории (количества посетителей по состоянию на сегодняшний день и расчетного перспективного показателя посетителей); в) численности населения (численности населения по состоянию на сегодняшний день и расчетного перспективного показателя численности населения, в том числе в сохраняемом жилищном фонде); г) структуры жилищного фонда (количества и состава домохозяйств, набора квартир по состоянию на сегодняшний день и расчетного перспективного показателя количества и состава домохозяйств, набора квартир, в том числе на цели переселения жителей из аварийного, ветхого и не подлежащего сохранению жилищного фонда); д) мощности учреждений образования и здравоохранения (количества мест в существующих учреждениях и их фактической загрузки, а также расчетного перспективного количества мест в учреждениях при проведении реконструкции, количества мест в новом учреждении в случае сноса существующего учреждения); 4) предложения по развитию транспортного обслуживания территории с указанием на схеме пешеходной доступности станций метрополитена (при наличии) и остановочных пунктов наземного/надземного пассажирского транспорта; предложения по установлению, изменению, отмене красных линий улично-дорожной сети; 5) предложения по сохранению, развитию и ограничению использования озелененных территорий общего пользования; предложения по установлению, изменению, отмене границ (красных линий) территорий общего пользования; предложения по сохранению и развитию территорий общего пользования, в том числе территорий рекреационного назначения, озелененных территорий общего пользования; 6) предложения по развитию инженерной инфраструктуры, предложения по установлению, изменению, отмене границ (красных линий) технических зон инженерных сооружений; 7) оценку принятых проектных решений на соответствие санитарным правилам и нормам и техническим регламентам; предложения по сохранению, установлению границ санитарно-защитных зон от сохраняемых и проектируемых объектов; 8) предложения по изменению земельно-имущественных отношений с учетом формируемых участков; 9) раздел "План реализации проекта планировки территории", содержащий предложения по очередности реализации проекта планировки территории с учетом мероприятий для его реализации за пределами границ подготовки проекта планировки территории, с указанием объектов, предусмотренных государственными программами Московской области, и предварительную оценку экономики градостроительного потенциала территории; 10) предложения по межеванию территории, части территории (выполняется, если определено техническим заданием), содержащие: предложения по межеванию территории (проектное межевание) - чертеж, на котором отображаются границы земельных участков, зон с особыми условиями использования, зон планируемого размещения объектов; выполненные в соответствии с законодательством Российской Федерации и Московской области расчеты и обоснования границ земельных участков существующих и проектируемых объектов капитального строительства с учетом градостроительных регламентов, установленных правилами землепользования и застройки городских округов, городских и сельских поселений Тверской области, с учетом зон размещения и параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных проектом планировки территории; обоснования границ зон действия публичных сервитутов, обременений и ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Московской области. Материалы по обоснованию проекта планировки территории должны включать текстовые, табличные и графические материалы. Графические материалы, характеризующие расположение проектируемой территории на территории Московской области, выполняются в масштабе 1:5000-1:10000; графические материалы, содержащие варианты развития территории, характеризующие существующее состояние, тенденции развития территории, а также материалы, обосновывающие проектное решение в масштабе 1:2000-1:5000. Табличные материалы (экспликации объектов, сведения по объектам, параметры объектов) подлежат размещению на всех чертежах графических материалов, а также в текстовых материалах при указании показателей, характеризующих текущее состояние и перспективное развитие территории. |
| 9. | Состав проекта межевания территории | Проект межевания территории включает в себя чертежи межевания территории, на которых отображаются: 1) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории; 2) линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений; 3) границы образуемых и изменяемых земельных участков на кадастровом плане территории, условные номера образуемых земельных участков; 4) границы территорий объектов культурного наследия; 5) границы зон с особыми условиями использования территорий; 6) границы зон действия публичных сервитутов. В проекте межевания территории также должны быть указаны: 1) площадь образуемых и изменяемых земельных участков и их частей; 2) образуемые земельные участки, которые после образования будут относиться к территориям общего пользования или имуществу общего пользования; 3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории в случаях, предусмотренных Градостроительным Кодексом РФ. |
| 10. | Требования к сбору исходных данных | Подрядчик выполняет топографическую съемку в М 1:1000 в системе МСК-50 в формате AutoCad. |
| 11. | Состав и содержание демонстрационных и информационных материалов для проведения публичных слушаний | Для проведения публичных слушаний Подрядчиком готовятся демонстрационные материалы в бумажном виде на формате А3 (презентационные материалы) в электронном виде формате PDF и PPTX) |
| 12. | Состав работ, этапы и сроки их выполнения | Выполняется на основании заключенного между Заказчиком и Подрядчиком муниципальным контрактом |
| 13. | Рекомендуемый срок разработки документации по планировки территории и проекту межевания | 10 календарных дней |